ЈКП РАВНО 2014  ЋУПРИЈА

ГРОБЉАНСКА  ББ

Поступак јавне набавке мале вредности услуге

Стручни надзор над извођењем радова

Партија 8 – Реконструкција улице Раде Симоновић

ЈН.БР. 1.2.10/2019

| Рокови: | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 09.12.2019 године до 12 часова |
| Јавно отварање: | 09.12.2019 године у 12,15 часова |

Новембар, 2019 Ћуприја

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 7450 од 26.11.2019 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 7450-1 од 26.11.2019 .године,  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга

Стручни надзор над извођењем радова

Партија 8 – Реконструкција улице Раде Симоновић

ЈН БР. 1.2.10/2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 6 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 10 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 11 |
| VII | Модел уговора | 21-25 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 26 |
| Укупно | 34 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I.ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| НАЗИВ НАРУЧИОЦА: | ЈКП Равно 2014 Ћуприја |
| --- | --- |
| МЕСТО И ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА | Портал јавних набaвки и интернет страница наручиоца дана 28.11.2019. године |
| АДРЕСА НАРУЧИОЦА: | Гробњанска бб |
| ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА | www.ravno2014.cuprija.rs |
| КОНТАКТ: | Ивановић Милица служ.за јавне набавке Инф.тел. 035/ 8150078 |
| ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: | Услуге |
| ВРСТА ПОСТУПКА | Јавна набака мале вредности |
| ЦИЉ СПРОВОЖЕЊА ПОСТУПКА: | Закључење уговора о јавној набавци |
| СКРАЋЕНИЦЕ | ЗЈН- Закон о јавним набавакама |

  - ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ЈАВНУ НАБAВКУ:

Средства за реализацију јавне набавке, обезбеђена су Програмом пословања,  Изменом и допуном Финансијског Плана 2019 годину бр.3175/1 од 13.05.2019. и Анекс уговора о финансирању закљученог између Наручиоца Финансијера Општинска Управа Општине Ћуприја и Наручиоца Инвеститора ЈКП Равно2014 Ћуприја бр. 147 од 10.01.2019.

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предметна јавна набавка  се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012,14/15 и 68/15) и позаконским актима којима се уређују јавне набавке а по Одлуци о покретању поступка бр. 7450 од 26.11.2019. године.

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је услуга стручног надзора ,

Стручни надзор над извођењем радова

Партија 8 – Реконструкција улице Раде Симоновић

1.4. Предметна јавна набавка је обликована по партијама.

Партија 8 – Реконструкција улице Раде Симоновић

1.5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.6. КОНТАКТ ( ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)

Ивановић Милица служ. за јавне набавке

Инф.тел. 035/8150078 email/ milica.ivanovic@ravno2014.cuprija.rs

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је набавка услуга

Стручни надзор над извођењем радова

Партија 8 – Реконструкција улице Раде Симоновић

Шифра из ОРН: 71247000- Надзор грађевинских радова

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

  - ОДВОДЊАВАЊЕ

Геотехнички истражни радови

Предмет и сврха радова

Увод:

Ови радови обухватају сва допунска геотехничка истраживања која се обављају у току грађења, а могу се, у облику опажања и одговарајућих мерења, проучити и после завршеног грађења, ако то захтевају геолошки услови и врста објеката и ако је то пројектом предвиђено. У принципу се ови допунски радови изводе само ако нису изведени у фази пројектовања или ако се у току градње јаве непредвиђени проблеми, као и за потребе праћења контроле грађења.

Сврха

Сврха геотехничких истраживања је: верификација претпоставки учињених у пројекту; утврђивање разлика између врста и стања тла (геолошке средине) приликом изводења радова на ископу (за усеке, темеље мостова, потпорних грађевина грађевина, дренажа, тунела итд.) и оних који су добијени истраживањем за потребе пројектовања; одређивање потребних геотехничких параметара за време и после грађења (најчешће променљивих са временом, климом и хидролошким условима). Током грађења, ови параметри најчешће се одређују теренским опитима, али и лабораторијским опитима на репрезентативним узорцима. Геотехничка контрола квалитета извршених радова при грађењу (квалитета употребљених геолошко-грађевинских материјала и његовог уграђивања), обавља се сходно захтевима квалитета датим за одређене врсте радова (материјал за израду насипа и збијеност насипа, како земљаних тако и камених, итд) и техничким прописима, стандардима, као и прописима датим у техничким условима. Истраживање у вези са израдом насипа и косина усека и насипа Провера квалитета материјала из усека и позајмишта за израду насипа (камених и земљаних).

Слегање тла под насипом

Провера тла испод насипа ( по скидању хумуса ), његова носивост, геотехнички параметри висина нивоа подземне воде, потреба за дренирањем или другим исушивањем, односно мера за убрзање његовог консолидационог слегања под оптерећењем од насипа. Провера временског тока слегања тла под насипом. Упоредење понашања насипа током грађењаса прорачунским вредностима датим у пројекту. Потреба интервенције у току грађења и измена пројекта. Појаве нестабилности терена и насипа на њему, изазване ископавањем и насипањем, које нису предвиђене пројектом и допунска геотехничка истраживања за санације оваквих потеза. Провера стабилности косина. Провера стабилности косина (нарочито усека), ископа усека и засека. Дефинисање типа нестабилности косина (врста деформације, облик клизне површине и њена дубина, ниво подземне воде и други утицаји). Одредивање параметара смичуће отпорности у клизној површини и ван ње, порни притисци и друге хидрауличке силе. Код чврстих стенских маса, провера система испуцалости (дисконтинуалности), као и климатске могућности потенцијалних клизних површина. Смичућа отпорност дуж дисконтинуитета.

Працење слегања

Мерење током грађења вертикалног померања (слегања) и хоризонталног померања (клизања), нарочито код високих насипа који се граде на мало носивом (стишљивом) тлу. Контрола рада уређаја смањење слегања и убрзање консолидационог слегања (вертикални дренови и сл.). Мерење хоризонталног померања код потпорних грађевина. Мерење промена порног натпритиска и влажности.

Контрола

Контрола рада дренажних система у току грађења (и нарочито касније, По завршеном грађењу).Контрола сила у анкерима, У колико се примењују у грађењу потпорних и сличних грађевина.

Геотехничка истраживања у току радова

За спровођење геотехничких истраживања у току грађења, поред истражног бушења, Препоручују се и теренски опити: пенетрације (статичке и динамичке), крилне сонде, пресиометри, Пиезометри и недеструктивни опити чврстоће. Ови опити су једноставни и брзи за извођење, Обезбеђују одредењу континуалност по дубини терена (што је од особите важности) и лако се изводе утоку грађења. Обим и врста геотехничких истраживања у току грађења. Потреба за геотехничким истраживањима у току грађења зависи од сложености објекта и терена, па се не може унапред предвидети ни пообиму ни по врстама. И поред овога, у пројекту треба да буду назначени потези који се морају допунски истраживати. Контролна опажања и мерења о понашању у току грађења (и касније) морају бити означена у пројекту и унета у предмер и предрачун радова. Врста и обим геотехничких истраживања дефинишу се у пројекту истраживања, а контролне радове по врсти и обиму, у складу са пројектом, одређује надзорни орган. Израда пројекта истраживања, као и извођење геотехничких радова у смислу права и обавеза, одређени су Законом о геолошким истраживањима и упутствима надзорног органа.

Евиденција

Током грађења мора се водити евиденција и рекапитулација геотехничких истраживања вршених у току грађења, у сврхе контроле извршених радова као и допуне и измене пројекта, што се све подноси надзорном органу.

Прописи

За све ове геотехничке радове и испитивања меродавни су важећи технички законски прописи (Закон о геолошким истраживањима и Закон о планирању и изградњи), правилник о техничким нормативима за пројектовање и извођење радова код темељења грађевинских објеката и одговарајући СРПС, а обавља се према упутству надзорног органа. У посебним условима, кад ова испитивања излазе из оквира постојећих техничких законских прописа и стандарда, или они не постоје, надзорни орган бира метод испитивања, одлучује о важности његове примене и издаје упутства у складу са тим.

  - ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

Опис

Тај рад обухвата исколчење трасе, сва геодетска мерења у вези са преношењем података из

пројеката на терен, или са терена у нацрте и одржавање исколчених ознака на терену у целом радном процесу од почетка радова до предаје свих радова инвеститору. У тај рад се укључује, такође, преузимање и одржавање свих предатих основних геодетских снимака и нацрта, те исколчавање на терену, које је надзорни орган у име инвеститора предао извођачу на почетку радова. Обим тог рада мора у свему да задовољи потребе градње, контроле радова обрачуна и

других разлога, који су потребни ради самог рада.

Предаја и преузимање трасе

Надзорни орган предаје извођачу на терену исколчену трасу са свим потребним писменим подацима. Траса мора бити на терену исколчена са свим писменим подацима. Траса мора бити на терену означена дрвеним кочићима 4x4 cm, или железним клиновима Ø10 mm, или усечена у камен са издубљеним крстом, који мора бити обојен. Главне тачке морају имати на кочићу ексер. На десној страни, у смеру стационаже, под углом од 45º, удаљена 20 cm од кочића, је дрвена таблица са бројем профила, а одозго минизирана. Предаја се врши са записником о преузимању. Извођач прегледа стање предатог градилишта заједно са надзорним органом и исто сматра договореном основом за сва мерења. Исколчена је осовина у размацима који су одређени карактеристикама терена, али не већи од 50 m. Прикључци су исколчени по ивици траке за убрзање или успорење, односно по оси самог прикључка. Надзорни орган предаје извођачу на терену полигонске тачке, за које су употребљени бетонски стубићи 12x12x50 cm, са рупом у средини и подземним центром, или плинска цев Ø1" у насељеним местима, или на путевима. У посебним случајевима, полигонске тачке су усечене у камен и означене крстом. Полигонски влак везан је на тригонометријске тацке израчунате по Гаус-Кригеру с одступањем по правилнику за полигонску мрежу И реда. Надзорни орган предаје извођачу нацрт трасе, који садржи следеће прилоге: Ситуација 1:1000, са уцртаном осовином, стационажом и исписаним елементима трасе и елементима одводних објеката до реципијената. У ситуацији су, такође, уцртане скице за везивање главних тачака на полигону са потребним подацима за исколчење. Рачун главних тачака, односно при електронском рачунању, координате главних и помоћних тачака са стационажом, као и координате темена. Списак полигонских тачака - односно темена са координатама и топографијом тих тачака. Списак репера са висинама и топографијом репера. Извођач је дужан да по завршетку постељице поново обнови трасу (ситуацијски и висински) на основу скице исколчења са полигонских тачака. Тачност обновљене трасе прегледа надзорни орган. Такође се поново обнавља осовина пре полагања завршног слоја коловозне конструкције. Од дана предаје извођач је дужан да осигура све полигоне тачке и репере. Уколико би се поједини подаци на терену изгубили, променили (полигона тачка, репери), изводач је дужан да их обнови о свом трошку. Правилност тока обнављања тачака може прегледати и проверити надзорни орган.

Постављање попречних профила

Изводач и надзорни орган имају право, уколико нису задовољни предложеним попречним профилима из главног пројекта, да сами поново сниме попречне профиле - линију терена управно на осовину пута, нивелмански или тахиметријски, и да испројектују попрецне профиле у размери 1:100 (као и у пројекту), али све измене подлежу коначном одобрењу надзорног органа. За косине насипа и усека треба поставити извођачке профиле у нагибима који су дати у

Попреч ним профилима. Пресек косине с тереном треба одредити рачунски, при чему узети у обзир дате преломе косина. Изведени профили по правилу морају бити од летава димензије 2.4/5 cm и дрвених кочића димензија 5/5 cm, са ознаком ивица и нагиба косина. Код високих насипа или усека профили могу бити на размаку од највише 50 m. Под нагибом косина подразумева се линија насипа или ископа без хумуса и без заобљења на дну или врху ископа.

Осигурање исколчене осовине

Кад извођач преузме исколчену осовину, дужан је да без обзира на конфигурацију терена изврши обострано осигурање сваког профила на таквој удаљености од краја насипа или усека, да остане непоремењена до завршетка изградње. Свака тачка осигурања мора бити заштићена троуглом од летава 2.4/2.5 cm. Колац осигурања велицине 5/5 cm мора да има ексер и да одозго буде обојен. Свако осигурање мора бити двоструко нивелисано. Уз троугао, лево и десно од осовине, поставља се таблица на којој се минијумом напише број профила (крупним бројкама), а испод километраже профила.

Контрола за време рада

Извођач радова дужан је да за све време изградње води контролу над исколченим подацима

трасе и стално обнавља све ознаке на терену, без обзира на узрочнике штете. У слуцају промене пројекта, извођач је дужан да поново изврши све радове под тачком 2.2.3. и 2.2.4., уколико би то захтевала промена пројекта. Све податке исколчења извођач је дужан да достави надзорном органу на одобрење, те да му омогући употребу свих исколчења за његове потребе.

Извођач не сме да приступи радовима док не добије сагласност надзорног органа на контролу исколчења. У року од три дана од подошења података од стране Извођача, надзорни орган даје такву сагласност или уноси у грађевински дневник захтеве које извођач мора да испуни да би му таква сагласност била издата.

Исколчење објеката

Извођач је дужан, да на основу података из тачке 2.2.2., сам да исколчи све објекте према својим потребама, али мора претходно да предложи надзорном органу нацрт исколчења, са свим потребним подацима у смислу тачке 2.2.3. и 2.2.4. Постављање попречних профила, осигурање исколчене осовине и контрола морају бити изведени у том смислу као и при обележавању трасе, прилагођено потреби изградње објекта.

Предаја по завршетку радова

По завршетку радова извођач је дужан да преда коначно исколчену трасу у осовини пута и

полигонске тачке и репере у смислу тачке 2.2.2., с тим да их допуни подацима за објекте. На ивици коловоза треба означити попречне профиле. О томе ће се начинити примо-предајни записник.

Плаћање

Радови на исколчавању не плаћају се посебно, већ су обухваћени понуђеним ценама.

Опрема градилишта

Извођач ће пре почетка градње поднети надзорном органу на увид пројекат организације (механизација потребна за извршење радова, пратећи објекти и опрема, динамички планови и тд.). Предвиђена механизација, пратећи објекти и опрема и читава организација грађења морају да омогуће извршење радова, у потпуности и у складу са пројектом и овим техничким условима, уз динамику која ће омогућити извођење радова у року. Надзорни орган има право да тражи измене у предложеном пројекту организације, уколико тај пројекат не одговара условљеној динамици напредовања радова и техничким условима за изградњу овог објекта. Надзорни орган даће дозволу за почетак радова чим се увери да су планом предвиђена механизација, пратећи објекти, опрема и уређаји на месту и способни за рад. У току радова извођач је дужан да одржава у исправном стању механизацију, пратеће објекте и опрему, тако да не буде угрожен уговорени рок и технички услови за изградњу овог објекта. Ови радови се не плаћају посебно, већ су обухваћени понуђеним ценама.

Одстрањивање грмља и дрвећа

Опис

Овај рад обухвата одстрањивање грмља до 10 cm дебљине, сечу стабала свих дебљина, са кресањем грања, резање стабла на прописну дужину, ископ, извлачење и премештање пањева нових раније посечених стабала и све остале радове , који су потребни због техничких услова.  овршине, које треба очистити или откопати, морају бити приказане у нацртима, или ће их одредити надзорни орган пре почетка радова. Чишћење или иткопавање површина садржи чишћење површина од дрвећа, шибља, Отпадака и свега прекомерног биљног материјала и мора да обухвати ископавање пањева, Корења и одстрањивање свега штетног материјала, који је остао при одстрањивању грмља, Стабла и пањева.

Извођење

Одстрањивање грмља, стабла и пањева треба извести на свим приказаним односно одређеним површинама, као и на појединим местима која надзорни орган одреди за поједина стабла и пањеве. Стабла, за које то одреди надзорни орган, морају остати, те се не смеју оштетити. Да би се спречила штета на стаблима која остају, треба сећи остала стабла тако да се спречи штета. Ако је потребно спречити некакву штету на другим стаблима или на власништву, треба стабла пажљиво сећи од врха на доле. На површинама ископаним за пут треба одстранити све пањеве и корење до дубине од 50 cm испод коначно изравнате површине, осим на заобљеним површинама засека, где се могу одрезати у истој висини са тлом. На површинама темељног тла, са којих треба одстранити неносиве слојеве темељног тла, или на површинама темељног тла, које ће се морати збијати, потребно је одстранити све пањеве и корење до дубине од најмање 20 cm испод висине будућег уреденог темељног тла, односно најмање 50 cm испод доњег строја. На површинама испод будућих насипа треба рупе настале вађењем пањева и корења испунити земљаним материјалом и добро набити. Посечена стабла и пањеве треба депоновати на одговарајућим местима уз трасу, тако да не сметају извођењу радова и количински предати надзорном органу, или другом лицу одреденом од надзорног органа.

Мерење

Сечење грмља и стабала, ископ, извлачење и премештање пањева од нови и раније посечених стабала, са свим радовима наведеним у тачки 2.1 и 2.2., врши се по метрима квадратним коначне дужине уграђене основне трасе, те у ову дужину улазе и радови на корекцијама водотока, локалних путева и др., односно они се не мере посебно.

Плаћање

Количине одређене у тачки 2.4.3. плаћају се појединачној цени за метар квадратни трасе из погодбеног предрачуна и та цена представља пуну надокнаду за све поступке рада, који су наведени у тачки 2.4.1. и 2.4.2. потребни за довршење радова и како је одобрио надзорни орган.

Чишћење терена

Опис

Рад садржи ископ и демонтирање саобраћајних знакова, рушење зидова, рушење постојећих коловозних конструкција, одстрањивање ивичњака, рушење ограда, рушење зграда, или других сличних препрека материјала или одпадака који би било како сметали изводењу радова, или би остали по завршетку изградње објекта. У градђњи су укључена разна одстрањивања водова у употреби, као што су: електроводови и каблови високог и ниског напона, телефонски водови и каблови, водоводне инсталације, гробља која треба преместити или прерадити, али су укључени делови тих објеката као темељи или делови објеката из масивног каменитог материјала, бетона или опеке и слично, које је потребно порушити после премештања, или прераде наведених водова и објеката. Тај рад, осим ако није другачије наведено у нацртима, мора садржати одстрањивање постојећих зграда које ометају рад, што подлеже одобрењу надзорног органа.

Извођење

Чишћење терена треба извести на свим о значеним или одређеним површинама, како то одобри надзорни орган, а на којима су потребна чишћења ради извођења грађевинских радова, или ради саме естетике непосредне околине пута, као и на свим површинама које извођач будекористио у току извођења радова. Откоп и демонтирање саобраћајних знакова, одбојних и других ограда, колобрана, смероказа, километарске белеге и слично треба извршити тако да сви саставни делови остану неоштећени, те да их је могуће опет употребити. У ту сврху треба одредити предемонтирања, у споразуму са надзорним органом, које делове треба сачувати, ускладиштити и заштитити од пропадања, а који делови се могу бацити, односно одстранити. Место ускладиштења одобриће надзорни орган, а извођач је дужан привремено да ускладишти демонтиране делове до преузимања од надзорног органа у својим складиштима, који су приступачни за превоз. Дан преузимања одредиће надзорни орган. Рушење зидова и објеката било које врсте треба извршити на начин који осигурава што мању штету суседним објектима, или пољопривредном земљишту-културама, односно самом постојећем путу. Одстрањивање ивичњака, рушење ограде, зграда и сличних препрека, треба извршити тако да се наведене препреке потпуно одстране и не сметају градњи ни квалитету радова, нити естетском згледу пута и околине. Одстрањивање делова објекта, разних водова, инсталација, који морају да се ради градње пута прераде, а чији су темељи или масивни делови конструкције такви да се не дају демонтирати или одрезати да би се одстранили, треба обавити потпуно аналогно осталим радовима на одстрањивању, односно чишћењу терена. Начин извођења рада одређује извођач, и исти подноси на одобрење надзорном органу, при чему мора поштовати све прописе о сигурности рада и спречити било какве штете на поседу туђег власништва. Сва штета, која би настала услед рада, иде искључиво на терет извођача. Сав материјал се може употребити за уговорени рад, осим материјала који преузима надзорни орган. Зграде треба рушити тако да се што је више могуће сачувати материјал.

Мерење

Сав овај рад, осим рушења целих зграда, не мери се посебно, него је укључен у ставку ископа као саставни део. Рушење стамбених и привредних зграда мери се у метрима квадратним стварно порушене етаже површине зграде, мерено према спољним зидовима, и како то одобри надзорни орган. Уклањање темеља већ порушених зграда не мери се  посебно, већ је укључено у ставку ископа.

Плаћање

Сав овај рад, осим рушења целих зграда, не плаћа се посебно него је урачунат у јединичну

цену за ископе и тиме се сматра да је извођач добио пуну надокнаду за све поступке радова, који су наведени у тачки 2.5.2., или су потребни за довршење радова. Рушење зграда (стамбених и привредних) плаћа се по јединичној цени за квадратни метар етажне површине из предрачуна и како то одобри надзорни орган. У тој цени су сви радови предвиђени у тачки 2.5.2. за ускладиштење порушеног материјала на месту које одобри надзорни орган, те извођач нема право да захтева никакву надокнаду или додатно плаћање. Рушење објеката које је извођач подигао за своје потребе не плаћа се и падају на терет извођача.

  - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

РАДОВИ НА ИСКОПУ

Уводне напомене

Радови на ископу у отвореном обухватају: ископ рова одговарајућом методом према геомеханичким особинама тла, са утоваром и одвозом; осигурање бочних страна рова; одвођење процедних и подземних вода. Радови се могу изводити према одобреном и овереном:

Главном или Извођачком пројекту (у даљем тексту: пројекту) који садржи одговарајуће подужне и попречне профиле са котама и потребним димензијама. Пројекту организације грађења који дефинише: начин ископа укључујући типове машина и опрему, организацију транспорта, техничка решења и одобрења за сва осигурања и обезбеђења у зони градилишта. Ископ ће бити извршен према нагибима и димензијама назначеним у пројекту или до нивоа и димензија одобрених од стране надзорног органа. Сваки погрешан ископ неће се признавти а радови које услови погрешан ископ пашће на терет извођача. Сваки прекоп или погрешан ископ (ако је нивелета дна канала дубља од предвиђене по пројекту) мора се попунити шљунком и добро набити вибросолима а све по упутству надзорног органа. Тек када се овако припреми подлога, и исту одобри надзорни орган, приступа се следећој фази изградње колектора. Ископ рова за полагање цевовода може се вршити ручно и машински. Ширина рова условљена је пречником цевовода и износи минимум 0,80 m. Дно рова мора се извести са тачношћу +5 cm. Код већих дубина укопавања, преко 1,0 m треба предвидети подграду рова уколико стабилност терена то захтева. Ископани материјал, којим се након завршене монтаже цевовод затрпава, мора се депоновати на једну страну рова, осигурати од одроњавања и одбацити од ивице рова минимум 1.0m. друга страна рова “резервисана је” за депоновање цевног материјала. По правилу сав цевни материјал који се уграђује (цеви, спојнице и друго) мора бити комплетиран на траси пре копања рова. Пројектом организације грађења треба обезбедити скретање саобраћаја (на објектима у градским зонама) на незаузети део саобраћајнице. Мора се обезбедити приступ свим зградама за слуцај гашења пожара, спасавања људи, испоруке робе и слично. Извођач је обавезан да предузме мере и обезбеди услове да се устаљени режим саобраћаја у близини градилишта не ремети дуже од рока који одобри надзорни орган. Материјалне и остале последице овог поремећаја саобраћаја пашће на терет извођача, уколико се у току грађења не придржава усвојених мера, поступака и динамике грађења Извођач радова на изградњи инсталација је у обавези да у програму рада предвиди и усклади све пратеће радове, било да их сам изводи или их изводи уз помоћ других извођача. Извођач је одговоран за континуално усаглашавање и извршавање: главних радова на инсталацијама и пратећих радова - измештања свих врста инсталација, осигурање објеката, враћање коловоза у првобитно стање и остало. Приликом ископа рова Извођач мора да води рачуна о могућем одвијању саобраћаја који може да проузрокује зарушавање рова и угрози безбедност радника. Извођач је обавезан да спроведе посебне мере за потпуну сигурност при раду на свим деоницама ископаног рова на потпуно задовољство надзорног органа.

  - ШЛИЦАЊЕ ТЕРЕНА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА

Уколико се ископ рова врши у зони постојећих инсталација (електроенергетских, ПТТ, гасовода, топловода, као и водоводних и канализационих), а њихове трасе нису одређене на терену, пре почетка радова на траси мора се утврди положај тих инсталација попречним откопавањем. Откривене инсталације снимити геодетски и податке доставити организацији  која одржава те инсталације, односно извршити усаглашавање постојећих и пројектованих инсталација. На провереним деоницама приступити ископу рова по усвојеној методи и сходно одобрењу надзорног органа. Без обзира на захтеве према којима Извођач мора добити одобрење за сваки план рада, распоред механизације и начин напредовања, једино је извођач одговоран за методу рада, квалитетно извршење посла, завршетак посла у уговореном року као и за сигурносне и заштитне мере за време изводења радова. Овим техничким условима прописане су само важније ставке које прецизирају начин и квалитет рада на ископу. За све друго што овде није наведено важе одговарајуће техничке норме, стандарди, прописи и правилници и подлеже одобрењу надзорног органа.

Категоризација ископа

Овим описом усвојена је јединствена категоризација земљишта, као „ископ у меканом“ и

обухвата све ископе у земљи, глини, дробини, речном наносу, распаднутим стенама и другим

сличним материјалима у којима извођач може обавити ископ применом механизације и ручно.

Ископ у меканом укључује сво обло камење и чврсте блокове који се налазе у самониклом материјалу, а не прелазе запремину од 0,75 m3.Категоризација се при ископу може договорно утврдити записником уз обавезно присуство надзорног органа . Надзорни орган мора извршити преглед дна ископаног рова и то оверити уписом у грађевински дневник.

  - ПОДГРАЂИВАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ РАДНОГ ПРОФИЛА

Извођач је дужан да изврши подграђивање и ојачање ископаних површина рова на начин како је то дато пројектом и како прописују ови услови. Извођач је дужан, у свему према прописима, подградити и разупрти бочне стране рова помоћу дасака, греда и клинова за дубине рова веће од 1,0m. Подграђивање треба да буде такво да испуњава услове Закона о заштити на раду, односно мора бити 100% безбедно по живот радника који раде у рову. Степен осигурања рова зависи од материјала у коме се копа ров и од његове чврстоце. Ров се осигурава хоризонталним и вертикалним талпама, које се учвршћују бочним гредама и разупиру облицама. Оплата мора да „вири“ из рова минимално 0,20m. Избачена земља мора се обезбедити од обрушавања. Размак између талпи не сме бити већи од 1,50m. За силазак у ров морају се користити мердевине а сви ископи морају се осигурати оградом. Свакодневно, пре почетка радова, мора се прегледати оплата и одмах се одстранити евентуални недостаци. Преглед мора бити детаљан после јаких киша и дужих прекида рада. Налаз прегледа треба констатовати у грађевинском дневнику. Извођач је дужан да саопшти надзорном органу уколико сматра да одобрени тип подграде не одговара условима тла и извођач је даље обавезан да у року од 12 часова провери и промени подграду, или поступи другачије како му наложи надзорни орган. Извођач је одговоран за стабилност објеката и сигурност у раду, те уколико постоји опасност од зарушавања мора да предузме одговарајуће мере осигурања. Извођач је дужан да контролише, одржава и обнавља подграду, на потпуно задовољство надзорног органа.

У зависности од геотехничких и хидрогеолошких услова, изводач це да и врши процену у циљу

одредивања врсте и јачине подграде и максималног времена које се дозвољава од тренутка ископа до постављања подграде, и ту процену ће поднети на одобрење надзорном органу.

Тампонски слој

Ради што бољег налегања цеви, а у циљу равномернијег оптерећења по дужини цевовода,

неопходна је израда тампонске подлоге. Тампонска подлога мора бити пажљиво припремљена и она се изводи од песка који се поставља по целој ширини рова и то дебљине d=10cm за цевоводе до 500mm и d=20cm за цевоводе преко 500мм. У песку не сме бити камења или било којих других предмета који би могли оштетити цевовод или изолацију на њему. Збијање тампонског слоја вршити машински, а тамо где је то немогуће извести, радити то стандардним ручним набијањем.

Депоновање материјала

Депоновање материјала из ископа вршиће се на локацијама које одобри надзорни орган. Депоновање материјала мора се вршити на такав начин да депоније буду увек оцедне и испланиране. Косине депонија, као и оне саме, морају бити стабилне. Депоновање материјала не сме довести до клизања терена на коме су оне лоциране нити до клизања околног терена. Уколико дође до клизања околног терена, услед непажљивог депоновања материјала, Извођач је дужан да, о свом трошку, изврши све санационе мере које наложи надзорни орган. Извођач мора вршити и повремено депоновање материјала из ископа на привременим локацијама које одобри надзорни орган. Извођач је дужан да, након завршетка планираних радова, односно пошто престане потреба за привременим депоновањем материјала из ископа, одвезе сав преостали материјал до сталних депонија, а локације привремених депонија и планира на начин на који одобри надзорни орган.

Транспорт цеви

Код преузимања цеви сваку пошиљку треба пажљиво контролисати и установити да ли је комплетна и неоштећена. Оштећења на цевима обично су последица непажљивог руковања приликом транспорта као и манипулације при истовару. Истовар и претовар цеви треба вршити  од сталном контролом стручне особе, која је у ту сврху посебно одређена. Цеви треба слагати на сасвим равну подлогу и то у облику призме. Цеви и све фитинге и спојнице треба складиштити тако да се њихова унутрашњост не може запрљати. Треба пазити да се цеви не упрљају: земљом, блатом, уљем, масноћом, бојама и сличним материјама. При утовару и транспорту треба пазити се цеви вуку преко утоварне површине транспортног возила или преко тла. Извођач монтерских радова мора се придржавати упутстава испоручиоца цеви, како и на који начин се поступа приликом транспорта и ускладиштења цевног материјала. Приликом складиштења цеви треба слагати тако да леже на равном пуном дужином. Редови цеви морају бити са стране подупрти. Испреметаним распоредом наглавака постиже се приближно пуно ослањање појединачних слојева цеви. Гумени заптивни прстенови не смеју дуже време бити изложени сунцевим зрацима.

  - РАДОВИ НА НАСИПАЊУ ОКО И ИЗНАД ЦЕВОВОДА

Радови на насипању обухватају: преузимање материјала са депоније из ископа или позајмишта и насипање материјала у рову применом одговарајућих поступака уграђивања. Радови на насипању преосталог дела рова изводе се у складу са спецификацијама датим у овом поглављу, односно према цртежима или налогу надзорног органа. Спојеви цевовода морају остати незатрпани како би се могли контролисати за време испитивања на пробни притисак. Извођач се посебно упозорава да не сме започети затрпавање рова пре него што се обаве испитивања на пробни притисак и пре него што бетон анкерних блокова и објеката (ревизионих силаза, преливних и других грађевина) на цевоводу не постигне захтевану чврстоћу. Сва испитивања морају бити изведена на потпуно задовољство надзорног органа и сви резултати се подносе надзорном органу на одобрење. Уколико осигурање преломних или сталних тачака отежава (продужава) извођење онда се, сходно одобрењу надзорног органа, дозвољава привремено осигурање тих тачака. По завршеном испитивању на пробни притисак и осигурање сталних и преломних тачака наставити са затрпавањем рова материјалом, у коме не сме бити камења већег од 5цм. Међупростор између цевовода и зида ископаног рова насипа се песковитим материјалом у слојевима дебљине до 25 cm са набијањем. Слојеви се наносе и набијају машински или другим одобреним методама, наизменично са леве и десне стране цевовода. Збијеност насутог дела мора да одговара прописаним условима збијености, посебно на деоницама саобраћајница и на деоницама у зеленом појасу. Израда насипа изнад цевовода врши се насипањем у слојевима који нису већи од 30 cm, са одговарајућим набијањем машинским путем. Материјал за насипање узима се са депоније ископа или позајмишта уколико одговара условима прописаног набијања. Може се употребити само неоргански материјал који не садржи хумус и муљевите састојке. Потребно је постићи збијеност од Ме=39,2N/mm2. Насипање у зони саобраћајница Насипање на деоницама саобраћајница извршиће се материјалом из ископа до коте -50cm, затим каменим агрегатом 0-60mm у слоју 30cm и 20cm каменог агрегата 0-30cm, а у складу са захтевима израде обновљеног коловоза. Слојеви не смеју бити већи од 30цм и потребно је да се постигне збијеност Ме=70N/mm2. Насути слој мора бити разастрт у подужном правцу по целој ширини рова и одмах набијен. Контролу збијености насутог материјала вршити редовно са регистровањем резултата испитивања. Сва испитивања морају бити изведена на потпуно задовољство надзорног органа и сви резултати се подносе надзорном органу на одобрење. Збијеност уграђеног материјала мора да одговара прописаним условима збијености, како на делу саобраћајница, тако и у зеленом појасу.

  - ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИСКОПА

Радови на одвозу материјала из ископа обухватају утовар, транспорт ископаног материјала

на депонију коју одобри надзорни орган, истовар материјала са планирањем на депонији.

  - ОДВОДЊАВАЊЕ И ЦРПЉЕЊЕ ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ

За време извођења радова извођач је обавезан да врши одводњавање и црпљење воде тако да осигура несметано извођење радова. Одводњавање темељне јаме односно рова врши се ручним црпљењем или преносним црпкама. Понуђач је дужан да оквиру Пројекта организације грађења, приложи пројекат одводњавања. При изради пројекта користити гравитационо одводење воде где год је то могуће. Уколико је то немогуће извести Извођач је дужан да изведе одводне канале до шахта (сабирник) и систем пумпи за евакуацију воде из шахта (рова). Извођач је дужан да на организационој разради посла предложи систем одводњавања и црпљења подземне воде који мора да поднесе надзорном органу на одобрење пре отпочињања радова. Количине воде које не прелазе 15 l/s на читавој деоници (или на одређеној локацији), сматрају се нормалним дотоком и одводење ових количина воде се не плаћа посебно, већ се у калкулише у јединичну цену. Количине воде веће од 15 l/s, мерене на улазу контролног места, плаћају се по посебним позицијама. Извођач је обавезан да одржава инсталације и пумпна постројења тако да у сваком тренутку могу уклонити количине воде до 30 l/s.

  - БЕТОНСКИ РАДОВИ

Ревизиони силази изводе се на местима хоризонталних и вертикалних прелома, на споју два и више канала и на равним деоницама уколико је њихова дужина већа од прописане. Ревизиони шахтови граде се од армирано бетонских цеви-готових монтажних прстенова (и конусног дела L=0,60m на крају) Ø1000mm које се постављају на армиранобетонску плочу D=20cm. Цеви су са узиданим пењалицама (JUS.М.Ј.6285) и са армирано бетонским прстеном и

ливено гвозденим поклопцем(JUS. М.Ј.6224.) са рамом Ø 600mm, са оптерећењем од 250KN. Унутрашњи зидови ревизионих силаза малтерисни су цементним малтером и углачани до црног сјаја. Дно рев. Силаза је у висини најнижег цевовода и на њему се израђују кинете за међусобни спојсви цевовода који улазе у дати силаз. За постављање ревизионих силаза копа се рупа кружног облика пречника 1,50m. Бокови рова морају бити скоро вертикални (5:1) како би се у случају потребе могло вршити разупирање ископа. На дно рова насути шљунак у слоју од 10cm а затим извести подлогу од мршавог бетона (MB15) d=10cm.

Мерење и плаћање

Радове на водоводу и канализацији извести у свему према пројекту који је прошао техничку контролу и погодбеном предрачуну и сходно одобрењу надзорног органа. Саставни део погодбеног предрачуна је комплетан пројекат са спецификацијом материјала, предмером и

свим потребним детаљима и нацртима. Радове изводити по упутству надзорног органа, без кога се не могу вршити никакве измене као ни изводити значајније фазе (нпр. затрпавање рова, испитивање цеви и инсталација и др.) Овај предрачун и услови за уступање и извршење радова су саставни део уговора о изводењу радова. Јединичне цене ових позиција радова у предрачуну су продајне цене Извођача и цене обухватају : Све потребне припремне и завршне радове који обухватају квалитетан и у целини завршен посао. Све издатке за извршење самих радова и то за: радну снагу, материјал са растуром, алат, оплате и скеле, фазонске комаде, трошкове монтаже, транспорт, режију као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена. Извођач је дужан да о свом трошку изврши испитивање цеви, инсталација и санитарних објеката по постојећим техничким прописима и то: водовод испитати на задати притисак поднет надзорном органу на одобрење, а канализацију испитати са надпритиском од најмање 1,5 m. Извођач је дужан да о свом трошку изврши дезинфекцију свих постројења цевовода, водовода, као и пробну анализу воде по извршеним радовима, што ће се констатовати у грађевинском дневнику, а документацију о анализи воде приложити уз исти, након овога може се извршити технички преглед и пријем радова. Обавезно је потребно саставити комисијски записник о испитивању водовода и канализације у присуству надзорног органа и представника инвеститора. У трошкове ископа улазе ископ ровова са паралелним вертикалним одсецањем боцних страна и дна рова, сви помоћни радови осигурања од обрушавања и од атмосферске воде, црпљење атмосферске или подземне воде, планирање ископа и насипа, затрпавање, набијање земље у слојевима од 20 до 30 cm, пренос преостале земље (до 100 m) са разастирањем, а на место које одобри надзорни орган, набијање и планирање исте, обележавање ровова и друго. Мерење и плаћање бетона биће вршено до линија приказаних на цртежима, и на начин описан у овим условима, што подлеже одобрењу надзорног органа. Приликом мерења за плаћање бетона сви отвори чија је површина пресека већа од 400 cm2 биће одбијени. Плаћање бетона биће вршено по кубном метру према јединичним ценама понуђеним у предрачуну. Ове јединичне цене обухватиће коштање радне снаге, свог материјала, употребљене механизације, оплата и скела и све остале директне и индиректне трошкове који морају бити учињени да би се извршио рад понуђених позиција, а у свему према одредбама ових техничких услова, прописа и стандарда. Јединичне цене армираних бетона обухватице и слој мршавог бетона марке MB15 дебљине 5 cm, који ће бити положен на површине које нису довољно чврсте и равне, а на којима ће се бетонирати армираним бетоном. Мерењем и плаћањем позиције: набавка и монтажа бетонског гвожђа, биће обухваћене само оне тежине бетонског гвожђа које су стварно уграђене у бетон, и у сагласности са плановима арматуре и како одобри надзорни орган. Плаћање набавке и монтаже бетонског гвожђа биће вршено по килограму према јединичним ценама понуђеним у предрачуну. Ове јединичне цене обухватиће коштање набавке и транспорта бетонског гвожђа, жице за везивање, подметача и осталог потребног материјала, чишћење, сечење, савијање, монтажу, заваривање и све остале трошкове везане за набавку и монтажу бетонског гвожда. Јединична цена понуђена по тони или килограму за бетонско гвожђе пречника Ø12 mm обухватиће и шипке чији је пречник Ø12 mm.

Уколико се изведу радови са материјалом који не одговара техничким прописима пројекта или

одобрењу надзорног органа, извођач је дужан да ове радове изведе поново о свом трошку, без икакве надокнаде. Извођач је дужан да после извршених радова, или по налогу надзорног органа у току појединих фаза радова, доведе објекат у исправно стање за употребу, као и да затрпа и испланира ровове и рупе, очисти све објекте, инсталације и уређаје и делове. Сви радови су урачунати у основне позиције и неће се посебно плаћати. Извођач је дужан да сачува све изведене и монтиране објекте, инсталације, уредаје и делове у исправном чистом стању до примопредаје и обезбеди потребно обезбеђење. Ово је урачунато у јединичну цену.

2.1. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

2.1. Одвођење атмосферских вода.

На предметној локацији не постоји изграђена атмосферска канализација и исте тренутно површински отичу ка улици Карађорђевој. Овим пројектом предвиђенa је израда деонице атмосферске канализације од ПВЦ цеви пречника Ф250 mm, у дужини од 92.30 m, и њено прикључење на постојећу атмосферску канализацију у Карађорђевој улици. Планира се израда 3 ревизиона окна.

Прикупљање атмосферских падавина вршиће се уградњом линијских сливничких каналета са LG решеткама типа “ACO MULTI DRAIN V-150” из којих се вода одводи ПВЦ цевима пречника Ф160 mm ка будућим ревизионим окнима.

Цеви су од ПВЦ материјала класе чврстоће SN 4KN/m2 са женским, односно мушким муфом на крајевима, са спајањем преко гумених дихтунга. Цеви се уграђују према пројекту (односно према EN 13 476 - 2).). Отпорне су на дејство комуналних отпадних вода. Усвојени пречници цевовода су Ø250 mm и Ø160 mm.

Падови цеви су 0,30% за цеви Ø250 mm и 2% за везу од сабирних канала до ревизионих окана.

Сливничке везе изводе се од ПВЦ цеви пречника 160 mm, у паду 2% класе чврстоће SN 4KN/m2.

Сливнички канали. Прикупљање воде са трга врши се линијским сливничким каналетама са ЛГ решеткама тип “ACO MULTI DRAIN V-150”. Прикупљена вода у каналетама излива се у новопројектоване ревизионе шахтове цевима Ø160 mm. Каналете ће се постављати на слоју бетона према детаљу из пројекта и упутству произвођача.

Ревизиона окна предвиђају се од готових АБ шахт елемената Ø1000 mm са завршним конусним елементима Ø1000/600/600 mm. Након ископа урадити тампон слој шљунка d=10 cm и тампон слој мршавог бетона MB15 дебљине 10 cm. Преко мршавог бетона поставља се доња плоча дебљине 20 cm. На плочу се монтирају префабриковани бетонски елементи. Kинета се обрађује цементним малтером 1:3. Поклопци ревизионих шахтова су правоугаоног пресека 60×60цм за оптерећење 250 KN. Око поклопца се формира армирано-бетонски прстен пресека 10/10 cm, МB30, армиран са GA 4Ø6 и узенгијама Ø6/20 cm. На зидовима шахтова се монтирају пењалице у складу са DIN 1212, смакнуто, са растојањем 30 cm, с тим да се прва пењалица поставља на 40 cm од поклопца.

Земљани радови

Ширина ископа рова је 1.0 m. Приликом ископа водити рачуна о постојећим инсталацијама, извршити њихово обезбеђење и омогућити нормално функционисање, а по потреби их обезбедити заштитним цевима. Након ископа и планирања дна рова урадити постељицу од песка d=10 cm. После постављања и спајања цеви извршити подбијање песка и наставити засипање у слојевима од 30 cm са сабијањем.

Тесарски радови

Подграда је од чамове грађе и мора бити изведена тако да обезбеди максималну сигурност како радника који раде на постављању цевовода тако и објеката уз трасу колектора.

2.2. Одвођење фекалних канализационих вода

Улицом Рада Симоновић проведена је фекална канализација Ø250 mm. Због лоцирања фонтане, неопходно је део фекалне канализације изместити. Постојеће цеви које се укидају треба извадити. Евентуалне прикључке на овој деоници потребно је прикључити на нова ревизиона окна. Нова канализација је по плану дубља у односу на постојећу, тако да неће бити проблема са прикључцима. Предвиђена је изградња крака атмосферске канализације дужине 93.16 m од ПВЦ цеви пречника Ø250 mm, са 4 ревизиона окна.

Цеви су од ПВЦ материјала класе чврстоће SN 4KN/m2 са женским, односно мушким муфом на крајевима a спајање ће се врши преко гумених дихтунга. Цеви се уграђују према пројекту (односно према ЕN 13 476 - 2). Морају бити отпорне на дејство комуналних отпадних вода. Усвојени пречници цевовода су Ø250 mm. Падови цеви су 0,30% за цеви пречника Ø250 mm.

Ревизиона окна предвиђају се од готових AB шахт елемената пречника Ø1000 са завршним конусним елементима Ø1000/600/600 mm. Након ископа урадити тампон слој шљунка d=10 cm и тампон слој мршавог бетона MB15, дебљине 10 cm. Преко мршавог бетона поставља се доња плоча дебљине 20 cm. На плочу се монтирају префабриковани бетонски елементи. Кинета се обрађује цементним малтером 1:3. Поклопци ревизионих шахтова су правоугаоног пресека 60×60цм за оптерећење од 250 KN.

Око поклопца се формира армирано-бетонски прстен пресека 10/10 cm, МB30, армиран са GA4Ø6 и узенгијама Ø6/20 cm. На зидовима шахтова се монтирају пењалице у складу са DIN1212, смакнуто, са растојањем од 30 cm, с тим да се прва пењалица поставља на 40 cm од поклопца.

2.3. Улична водоводна мрежа

Условима надлежног комуналног предузећа тражено је да се постојеће уличне водоводне цеви у илицама Карађорђевој и улици Анђе Ранковић споје изградњом нове водовдне цеви у улици Рада Симоновић. На местима прикључка предвиђени су водоводни шахтови унутрашњих димензија 200/150/140 cm. У шахтовима су предвиђени пропусни вентили, као и ваздушни вентил Ø80 mm.

На месту предвиђеном за изградњу фонтане предвиђена је изградња водоводног шахта у коме ће бити смештен водомер пречника Ф1“. Прикључак је преко огрлице. Димензије шахта су 150/100/140 cm. Доња, горња плоча и зидови изводе се од бетона марке МB30, дебљине d=20 cm. Армирање је обострано, арматурном мрежом Q335. Углове ојачати арматуром RØ10/15 cm. У горњу плочу убетонирати поклопац пречника Ø600 mm за средње саобраћајно оптерећење. Такође је предвиђена уградња новог надземног хидранта DN80 са припадајућом опремом.

2.4. Фонтана

2.4.1. АРХИТЕКТУРА

Фонтана је паралелограмног блика, унутрашњих димензија 8,65/2,80/0,45m и дубине воде у фонтани h= 35 cm са зидовима дебљине d=20 cm и доњом плочом дебљине dp=20 cm. Њу чине (12) млазница које вертикално извиру из воде у фонтани, распоређене у растеру 2 пута 6 млазнице, удаљене паралелно у односу на зидове фонтана за 93,5 cm. Управно осовинско растојање између млазница је 120 cm по дужој страници, односно 132,5 cm по краћој страници. Базен фонтане је изнад коте терена са завршним слојем висине 30 cm. Дубина до површине воде износи 35 cm. Подводна расвета фонтане је решена тако да светла прате линију млаза воде са могућношћу програмирања смене боје светала LED-RGB (Црвена-Зелена-Плава). Завршна обрада су керамичке плочице:

• На дну и на страницама базена су глазиране керамичке мозаик плочице у првој класи, димензије 23,4 mm x 23,4 mm са фугом 1,6 mm, монтиране на мрежици 298,4 mm x 298,4 mm, дебљине 7,2 mm, у металик сивој боји, комбинација две разлиците обраде исте боје (храпаво – глатко). Плочице погодне за спољасњу употребу, према ЕУ стандарду UNI EN 14411, што значи да су отпорне на мраз, и апсорпција воде мања је од 0,5%. У свим случајевима лепак се наноси само на подлогу, а затим се лепи мрежица са мозаиком. Избор искључиво према одобрењу пројектанта.

• На ободу базена где је предвиђена могућност седења су суво пресоване плочице у првој класи номиналних димензија 20x20 cm, дебљине 9,5 mm, ректификоване, противклизност R11 А+B+C. Плочице погодне за спољашњу употребу према стандарду UNI  EN14411 додатак G група B, отпорне на мраз и термалне скокове. За постављање: поставити лајсну од полираног нерђајућег челика која се може савити на лицу места по цртежу. Лајсна од нерђајућег челика AISI304 – DIN 1.4301, висина лајсне 12,5mm, савитљива, дужине 2,7 m.

• Спољна обрада зида базена је натур бетон са траговима дрвене оплате. Управљање и контрола водених и светлосних ефеката остварује се преко WECS-DMH уређаја (Water Entertaiment Control System). Ови ефекти се дешавају према већ утврђеном и одабраном редоследу - програму. Основни програм може бити коригован у току пробног рада фонтане уз помоћ PC или Лаптоп уређаја на основу захтева Инвеститора. Корекцију-Измену може да изврши само Програмер. Светлосни ефекти прате водене ефекте и међусобно су синхронизовани. Обзиром да су одабрани LED-RGB подводни рефлектори, могућност избора боја је неограничена из спектра, са могућностима нагласка на неку посебну боју (црвену-зелену-плаву). Овим предлогом су изабрани “Profiplane 320 DMX/02, LED-RGB рефлектори” у које су интегрисане млазнице типа “Comet 10-12 silver”. Према димензијама фонтане предлажемо висину вертикалних водених млазева до 1,0 m, као и систем заштите фонтане од удара ветра типа WFA. Предлажемо следеће секвенце – вертикалних водених ефеката које прате светлосни ефекти:

- SQ1 Лагано подизање и спуштање млазева у трајању до 40 сец, у више секвенци.

- SQ2 Степенаста промена висине млаза више секвенци ( 15 сец свака).

- SQ3 Равно – испуцавање 9 секв. ( 15 sec.).

- SQ4 Кратко испуцавање 16 секв. ( 20 sec.).

- SQ5 Дугачко испуцавање 16 секв. ( 25 sec.).

- SQ6 Таласи 48 секв. ( 30 sec.).

10/44

- SQ7 Серија (уједначена висина свих млазева, високих и ниских) 16 секв. ( 5 сец. свака).

- SQ8 Поп уп 15 sec

- SQ9 Спласх 30 sec

Промена ритма-секвенци водених ефеката мозе бити утврђена на основу захтева инвеститора.

2.4.2. КОНСТРУКЦИЈА ФОНТАНЕ

Конструкција

Фонтана је геометријски гледано „базен“ у основи паралелограмног облика унутрашњих димензија 8,65/2,80/0,45m са зидовима дебљине d=20 cm и доњом плочом дебљине dp=20 cm. Конструкција се састоји од доње плоче дебљине 20 cm и зидова дебљине 20 cm и висине 45 cm. Доња плоча и зидови армирају се обостраном арматуром Q335 са преклопом на 3 окца. У угловима на споју доње плоче и зидова врши се ојачање арматуром RØ10/15 cm. Углове на сучељавању зидова ојачати арматуром Q335 у савијеном под одговарајућим углом дужине 45 cm. Ивични венац армирати арматуром RØ10/15 cm. Пумпно филтерска станица изводи се у виду шахта у близини фонтане. Доња плоча и зидови су дебљине 20 cm а горња плоча 15 cm. Горња плоча има улаз у шахт око кога се формира АB-прстен армиран са 4RØ10 и узенгијама Ø6/20 cm. Доња плоча и зидови армирају се обострано арматуром Q335 са преклопом на три окца. Спој доње плоче и зидова ојачати арматуром RØ10/15 cm. Углове на сучељавању зидова ојачати арматуром Q335 у виду латиничног слова L дужине 45 cm.

Фундирање

Испод бетонске конструкције је изравнавајући слој од неармираног бетона МB15, d=10 cm. Подтло сабити на Мs=20МPа.

Остали радови

Све бетонске површине шахтова и фонтане у додиру са са земљом заштитити једним премазом

битулита и једним врућим премазом битумена.

Опште напомене

Марке бетона:

− Ивични венац пропуста од МB30 (C25/30),

− Конструкција зидова од МB30(C25/30),

− Конструкција темеља од МB30(C25/30),

− Конструкција свих шахтова МB30(C25/30),

− Изравнавајући слој бетона испод темеља од МB15(C12/15),

Употребљена арматура: B500B.

− RА B500B.,

− МА B500B.

Подаци потребни за пројекат бетона:

− Марка отпорности на мраз М-150,

− Марка водопропустљивости V-6,

− Бетон класе B.II

2.4.3. ОПРЕМА ФОНТАНЕ И ПУМПНО ФИЛТЕРСКЕ СТАНИЦЕ

Технологија фонтане, избор опреме и система пројектован је према препорукама и технологији ОАCЕ – LivingWater. Пројектом је предвиђено 12 потопних Varionaut 90/DMX, 60W, 24VDC које функционишу према унапред утврђеном програму. Карактеристике ових пумпи Q и H задовољавају тражене водене ефекте за висину од 1 метар-воденог млаза. Прво пуњење базена фонтане и самог система предвиђено је из градске мреже.

Пумпна - филтерска станица

Пројектована пумпно-филтерска станица лоцирана је поред базена фонтане. Пумпно-филтерска станица је шахтног типа са улазом преко одговарајућег шахт поклопца 70x70 cm. Вентилација простора пумпно-филтерске станице је предвиђена грађевинским пројектом (доводна и одводна цев за вентилацију). Пројектом је предвиђена уградња вентилатора. У пумпно-филтерској станици предвиђена је следећа опрема и уређаји:

- Филтерско постројење са циркулационом пумпом, филтером D600 и арматурама.

- Уређај за третман воде (оптимална PH вредност, без алги и бактерија) са дозирним пумпама и контролним инструментима CFS (Clear Fountain System).

- Усисни и потисни цевовод филтерског постројења.

- Уређај за аутоматско омекшавање воде.

- Систем за препумпавање отпадних вода у случају хаварије цевовода.

- Напојни цевовод са електромагнетним вентилом (довод свеже воде).

- Електро командни орман са разводом.

Филтерско постројење

Рад филтерског постројења је следећи: Филтер пумпа црпи воду из базена фонтане и транспортује је ка филтерском уређају. Усвојен је пешчани филтер типа “OASE Sand Filter D600”, капацитета 13 m3/ h. Филтер на себи има мултифункцијски вентил, испусну славину и манометар. На предвиђеном пешчаном филтеру се врши издвајање суспендованих материја из базенске воде. Пуштање филтра у рад и противструјно прање вршити према упутству произвођача филтера. Непоштовање упутства може довести до хаварије филтера. Повратно прање филтера се врши водом из базена Фонтане. Манипулацијом затварача на филтру, довод воде се усмери на доњу страну филтра, а одвод у канализацију и врши се противструјно прање филтра са пуним капацитетом пумпе. Манипулацијом затварача на филтру, одвод воде са филтрације се усмерава у канализацију, чиме је процес прања филтра окончан. По извршеном филтрирању у филтерском суду са гранулисаним кварцним песком, вода се транспортује ка базену фонтане односно зидним млазницама.

Пешчани Филтер D600

Уређај за третман и омекшавање воде.

Пројектом је предвиђен уређај за контролу и третман воде са дозирним пумпама и контролним инструментима, којим се остварују оптимални услови за PH вредност, без алги и бактерија. Дозирање се врши дозир пумпама која преко сонде тј. електроде добија сигнал за укључење и искључење. Контрола се врши аутоматски. Додавање хемијских средстава против алги, средства за PH корекцију и дезинфекцију воде врши се преко ињектора на потису. Омекшивач воде предвиђен је на доводном систему и састоји се од вентила, омекшивача, цевовода и обилазног вода. Изабран је омекшивач са аутоматским управљањем. Довољно је само у посуду за со повремено сипати таблетирану со. Уређај помоћу аутоматског управљачког вентила сам пребацује рад на другу колону и изврши противструјно прање, регенерацију и испирање засићене колоне. Контрола по протоку мери количину воде која се омекшава и када је регенерација потребна омекшивач почиње регенерацију. Поред потпуно аутоматског рада, регенерација уређаја се увек може покренути притиском тастера за “start-regen”.

CFS - Clear Fountain System

Усисни и потисни цевни развод

Усис и потис развод у црпној станици и потис који се води у земљи су предвиђени од ПВЦ-У цеви, НП 6 bar-a. Усисни развод воде је од цеви Ø 63mm, а потисни развод је од цеви Ø50 mm. Предвиђене млазнице су типа Comet 10-12 Silver. Млазнице имају свој подесиви "ход"

Карактеристике млазница:

Пуњење фонтане и система

Допуна воде предвиђена је преко аутоматског система који се састоји од електромагнетног вентила и сензора нивоа воде, који су лоцирани у оквиру простора пумпно-филтерске станице и базена фонтане. Доток свеже воде у базену фонтане је преко зидне млазнице FЕ. За прво пуњење и допуну система свежом водом фонтане пројектован је доводни цевовод Ø32 mm са прикључком на уличну водоводну мрежу. На доводном цевоводу пројектом је предвиђена уградња вентила за аутоматско и ручно пуњење фонтане. Положај предвиђених вентила на доводном цевоводу у пумпној станици, приказан је на основи пумпне станице. Рад електро-магнетног вентила тј. допуна воде у фонтани се регулише преко сензора нивоа воде тип WSS 20-4 који је постављен у фонтани. Допуна фонтане вршиће се у случају губитка воде у базену као и заштита пумпи од рада на суво. Допуна се обуставља када се постигне радни ниво фонтани. Управљање електромагнетним вентилом је обухваћено електро пројектом.

Пражњење и прелив фонтане

Каналисање воде од пражњења базена фонтане као и атмосферске воде у зимском периоду предвиђено је гравитационим путем у канализациону мрежу комплекса. Пражњење базена фонтане је преко испуста Ø75 mm којим се вода гравитационо одоводи до ревизионог окана на канализационој мрежи фонтане. Предвиђена је уградња чепа за пражњење S 70T са бетонским делом B 70Т. У летњем периоду односно у току рада фонтане, прелив базена се врши потисним цевоводом ка Филтеру. Пројектом је на преливу у зиду фонтане предвиђена монтажа зидног кутијастог прелива (скимера) од инокса са решетком. Веза кутијастог прелива и ПВЦ канализационе цеви са наглавком остварена је преко гуменог дихтунг прстена.

Wall Skimmer

Каналисање филтерске станице до прикључка на мрежу канализације комплекса је ПВЦ-У цевима Ø 75 mm, и вода под притиском дотиче до пројектованог шахта канализацоне мреже. У случају хаварије цевовода пумпне станице, предвиђена је одговарајућа муљна пумпа за евакуацију хаваријске воде.

Систем заштите фонтане од удара ветра WFA

Систем заштите фонтане од удара ветра чине Анемометар, електро управљачки уређај WFA који искључује фонтану у случају регистровања ветра. Анемометар може реаговати на слаб средњи или јак ветар. По престанку ветра фонтана се поново укључује.

Прање фонтане и система

Пре почетка рада фонтану треба очистити и опрати базен фонтане и остале површине. Испирање фонтане обавиће се најбоље из хидрантске мреже, а пражњење преко одводне инсталације.

Чишћење грубих филтера и испирање филтера

Повремено треба очистити грубе филтере сваке пумпе појединачно. Чишћење и испирање пешчаног филтера вршити према упутству произвођача. Испирање је директно у канализацију помоћу вишенаменског вентила на филтерској посуди.

Сезона рада фонтане

Могућност рада фонтане зависи од метеоролошких услова, пре свега од температуре и ветра. Фонтана се обавезно мора зауставити, испразнити и конзервирати пре појаве првих мразева. Због тога се може препоручити да фонтана ради од почетка априла до краја октобра.

Конзервирање и деконзервирање фонтане

На крају сезоне фонтана се мора испразнити и конзервирати. Базени, цевне мреже, филтер пумпе се морају испразнити и очистити. Пожељно је да се све млазнице демонтирају како би се заштитиле од механичког оштећења и крађе. На почетку сезоне, фонтана се деконзервира, пере и пуни градском питком водом. У пумпној станици врши се контрола свих уређаја и припрема за рад.

Одржавање фонтане

Сва нечистоћа (лишће, новине, пластичне кесе…) која долази у фонтану задржава се на решеткама које су лоциране на преливном цевоводу и усисном делу пумпи. У току рада фонтане потребно је вршити визуелну контролу количине нечистоће. Сакупљену нечистоћу треба очистити дневно а по потреби и више пута дневно. Највећи проблем задаје опало лишће које може да прекрије заштитне решетке и тако спречава пролаз воде до компензационог резервоара. Квалитет воде која кружи у фонтани зависи од интервала у коме се вода мења, доба године, метеоролошких прилика, понашања корисника и слично. Према досадашњем искуству мењање целокупне воде која кружи у фонтани потребно је извршити по потреби. У току рада фонтане треба контролисати отвор за вентилацију, како опало лишће, хартија и слично не би затворило усусни отвор и тиме ослабило вентилацију црпне станице.

Напајање фонтане електричном енергијом

Напајање фонтане електричном обрађено је посебном пројектном документацијом.

Уземљење електричних инсталација фонтане и изједначење потенцијала металних делова

За електричне инсталације објекта ове намене обавезно се предвиђа уземљење електричних инсталација и изједначење потенцијала свих металних маса у објекту. Уземљење објекта се изводи постављањем поцинковане уземљивачке траке у земљани ров уз обавезно повезивање уземљивача са другим уземљивачима на локацији, дакле са уземљивачем напојног

кабла и са уземљивачем јавног осветљења на тргу. Изједначење потенцијала металних маса се врши постављањем прстена од поцинковане челичне траке у машинском шахту, на кога се уземљивачким жуто-зеленим продником повезују металне масе. Обавезно се врши премошћење свих спојева уз коришћење зупчастих подлошки.

Систем заштите од индиректног додира делова под напоном

Систем заштите од индиректног додира делова под напоном се врши у постојећем систему заштите уз коришћење заштитног уређаја диференцијалне струје, а делови инсталације, тј. струјни кругови који напајају електричном енергијом потрошаче у базену фонтане, за њих се користи заштита безбедносно малим напоном.

Технички опис изградње јавног осветљења у пешачкој зони на кп. бр. 1909 КО. Ћуприја -град.

Новопројектовани напојни каблови јавног осветљења пешачке зоне полаже се подземно. Осветљења пешачке зоне предвиђено је да се изведе стубовима са анкер плочом висине од 4m.Стубу спољне расвете са анкер плочом уграђује се на темељну стопу димензија 60x60x70cm. У стопи су уграђени анкери са плочом, ПВЦ цеви d=50 mm за напојне каблове и трака FeZn 25x4mm.

Ниво осветљености је у складу са захтевом инвеститора, што је и поткрепљено фотометриским прорачуном. На стубовима се уграђује светиљке снаге 26W и 46W са носачем.

За напојни кабал осветљења пешачке зоне предвиђен је нисконапонски кабал типа PP00-А

4x16mm2/1кV. Поред кабла предвиђено је полагање траке FeZn 25x4mm. Према техничким условима предвиђено је да се јавно осветљење прикљући на постојећи стуб јавног осветљења у ул. Карађорђевој тј. на мерну струју. Дужина трасе напојних каблова јавног осветљења је 200m.

Други део јавног осветљења је напајање јавног осветљења –споменика и напајање електро опреме за рад фонтане.

Предвиђено је да се за ове уређaје изведе посебан прикључак ел. енергије. Предвиђено је да се са објекта биоскопа, где на фасади постоји нисконапонска мрежа, спусти напојни кабал од мерног орман (МО) који се уграђује на фасади објеката. Напојни кабал мерног ормана је нисконапонски кабал типа PP00-А 4x16mm2/1кV. Разводни орман станице (RO) је предвиђен да се угради у станици на 2m висине од пода станице. Од мерног ормана (МО) до разводног ормана станице (RО) новопројектовани напојни кабал полаже се подземно. Напојни кабал разводног ормана станице је нисконапонски кабал типа PP00-А 4x16mm2/1кV.

Мерни орман је предвиђен од термопластичног материјала у заштити IP 55. МО се уграђује на зид. У мерни орманима се налази ел. бројило и аутоматски осигурачи 16А- лимитатори. Све према једнополним шемама и предмеру.

Разводни ормани станице је предвиђен од термопластичног материјала у заштити IP55. RО се уграђује на зид. У разводним орманима се налази главни прекидач 40А, FID склопка, аутоматски осигурачи, контактори, биметали, релеји и инсталациони прекидачи. Све према једнополним шемама и предмеру.

Опрема за рад фонтане предвиђена је у хидро-пројекту (Свеска 3).

Развод електроенергетске инсталације у станици је изнад малтера на зид тј помоћ обујмца. Сви каблови који се полажу у објекту су тип PP00 или PP00-Y.

Осветљење у станици укључује се локално помоћу одговарајућег прекидача. Прекидач у објекта су у IP 54 за уградну изнад малтера на зид. Прекидачи се уграђују на висини од 1,5m од пода. Осветљење споменика предвиђено је уградњом рефлектора, осветљење се укључује преко гребенастог прекидача (1-0-2 ручно-преко фото релеја) који се налази у RО.

Као систем заштите људи од електричног удара усвојен је систем ТТ и FID склопком са темељним уземљивачем као основним уземљивачем. Превиђене су FID склопке са диференцијалном струјом од 30mА.

Допунска заштита у станици предвиђена је додатна изједначење потенција. Галванско повезивање од GSIP до појединих металних инсталација врши се проводником PP00-Y 1x16 mm2  провучен кроз ПВЦ цев d=11mm, положеним изнад малтера на зид.

Предвиђен уземљивач је темељни уземљивач. Као уземљивач користи се челична поцинкована трака FeZn 25x4mm. За темељни уземљивач трака је положена у темељ објекта по обиму у слоју бетона на минималној удаљености 10 cm од тла, као и челична арматура темељних греда и плоча везане са армирачком жицом са траком на сваких 1 до 2 m дужине како би имао директан спој са њим.

Сва спојна места између уземљивачке траке као и наставке, огранке и прикључна места треба изводити искључиво преко укрсних комада.

Отцепима од траке FeZn 25x4mm, преко спојница “трака са траком”, извешће се одводи до сабирница за главно изједначење потенцијала (означене као GSIP).

Све радове на уземљивачима кординирати са грађевинским радовима.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) | Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75.ст.1.тач.5)Закона). За предметну набавку овај услов је неприменљив |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
|  | Да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то : најмање 1 извршиоц на неодређено дипл.инжењер грађевине (лиценца ИКС 400 или 401 или 410 или 412 или 415 или 418 са важећим лиценцама издатом од стране инжењерске коморе Србије), 1 извршиоц дипломирани грађевински инжењер хидрогтадње (лиценца ИКС 413 или 414 са важећом лиценцом издатом од стране инжењерске коморе Србије), и један дипломирани инжењер електротехнике (лиценца ИКС 450 са важећом лиценцом издатом од стране инжењерске коморе Србије) |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, За предметну набавку овај услов је неприменљив.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Кадровски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Испуњеност додатног услова да располаже са најмање по 1 ( једаним ) извршиоцем понуђач доказује фотокопијом уговора о раду  или фотокопијом МА за лица (извршиоце) запослена код понуђача.

За носиоца лиценци понуђач је у обавезе да достави фотокопију личних лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије, као и потврду о важности лиценци;

1 извршиoc дипл.инжењер грађевине (лиценце  ИКС 400 или 401 или 412 или 415 или 418  са важећим лиценцама издатим од стране инжењерске коморе Србије) које мора бити запослено код понуђача на неодређено време.

1 извршиoc дипл.инжењер хидроградње (лиценце  ИКС 413 и 414  са важећим лиценцама издатим од стране инжењерске коморе Србије) које мора бити запослено код понуђача на неодређено време.

1 извршиoc дипл.инжењер електротехнике (лиценце  ИКС 450  са важећим лиценцама издатим од стране инжењерске коморе Србије) које мора бити запослено код понуђача на неодређено време.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ у постпку јавне набавке мале вредности услуга Стручни надзор над извођењем радова

Партија 8 – Реконструкција улице Раде Симоновић ЈН рб. 1.2.10/2019.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Јавна набавка мале вредности услуга

Стручни надзор над извођењем радова

Партија 8 – Реконструкција улице Раде Симоновић ЈН рб. 1.2.10/2019.

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Рок за извршење услуга: |  |
| Рок важења понуде: (мин. 30 дана) |  |
| Услови плаћања: | Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна. Рачун мора да садржи идентификациони број – идф |
| Место извођење вршења надзора над радовима: | Општина Ћуприја – улица Раде Симоновић |

Датум 					              Понуђач

М. П.

__________________________		                ______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

Назив понуђача _________________________

Адреса_________________________________

Тел./факс_______________________________

Контакт особа ___________________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Редни број | Опис предмета јавне набавке | Укупна цена без урачунатог ПДВ-а | Укупна цена са урачунатим ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стручни надзор над извођењем радова Партија 8 – Реконструкција улице Раде Симоновић ЈН рб. 1.2.10/2019. |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3 уписати укупну цену без ПДВ-а;

- у колону 4. уписати укупну цену са ПДВ-ом;

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде за јавну набавку услуга, Партија 8 – Реконструкција улице Раде Симоновић |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге  стручног надзора  на реконструкцији улице Раде Симоновић, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,  дајем седећу

И З Ј А В У

Понуђач________________________________________________________                        ( навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке мале вредности услуге  стручног надзора на реконструкцији улице Раде Симоновић, Партија 8  – ЈН. Рб. 1.2.10/2019  испуњава услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих  прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  немају забране обављања делатности која је на снази у време подношења  понуде(чл. 75.   ст. 2. Закона).

- Да понуђач испуњава додатне услове:

Кадрововски капацитет :

Да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 1 извршиоц на неодређено  дипл.инжењер грађевине (лиценца  ИКС  400 или 401 или 410 или 412 или 415 или 418  са важећим лиценцама издатом од стране инжењерске коморе Србије), 1 извршиоц дипломирани грађевински инжењер хидрогтадње (лиценца ИКС 413 или 414 са важећом лиценцом издатом од стране инжењерске коморе Србије), и један дипломирани инжењер електротехнике (лиценца ИКС 450 са важећом лиценцом издатом од стране инжењерске коморе Србије)

Место  _______________                                                              Понуђач:

Датум_________________                    М.П                        ________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,  дајем седећу:

И З Ј А В У

Понуђач____________________________________________________                  (навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора на реконструкцији улице Раде Симоновић Партија 8 – ЈН. Рб. 1.2.10/2019  , испуњава услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих  прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  немају забране обављања делатности која је на снази у време подношења  понуде(чл. 75.   ст. 2. Закона).

Место  _______________                                                              Понуђач:

Датум_________________                    М.П                        ________________

Напомена: Уколико понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверене печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

Партија 8 – Реконструкција улице Раде Симоновић

Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће „Равно 2014“, Ћуприја, ул.Гробљанска бб, ПИБ: 108569318, МБ: 21025372, ТР 275-10228257029-17, Телефон 035/815-00-78                  кога заступа  директор Дејан Ристић, дипл.инж.ел. (у даљем тексту: Наручилац инвеститир),

Наручиоца финансијера Општинска управа општине Ћуприја са седиштем у Ћуприји, ул. 13 Октобар бр.7, ПИБ: 101375417 МБ: 07183968, ТР: 840-110640-45, Телефон: 035/8470-631,  Телефакс:035/476 – 530                                                                                                                   кога заступа начелник општинске управе Милица Цветковић, дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац финансијер),

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извршилац),

Обавезно попунити податке о добављачу/продавцу)

Основ уговора:

ЈН Број:1.2.10/2019

Број и датум одлуке о додели уговора:________од_________(ове две линије не попуњавати),

Понуда изабраног понуђача бр. __________од__________( заводни број Наручиоца ) (ове две линије не попуњавати),

Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности бр.1.2.10/2019

-да је Извршилац доставио понуду бр._____ од _____2019.године, прихваћену од стране Наручиоца, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог  Уговора.

Извршилац ће део услуге који су предмет овог уговора извршити са подизвођачима:

| _______________________________ | ___________________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| (део радова) | ПИБ | МБ |

односно са члановима групе понуђача:

| ________________________________ | ___________________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| (део радова) | ПИБ | МБ |

Извршилац  у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, а сваки члан групе понуђача одговара солидарно.

Члан 1.

Предмет овог уговора је услугу стручног надзора над радовима на реконструкцији улице Раде Симоновић, а по основу спроведеном поступку јавне набавке мале вредности.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да предмет овог уговора тј. услугу стручног надзора над радовима на реконструкцији улице Раде Симоновић, пружи у свему према Закону о планирању и изградњи и правилницима који уређују вршење стручног надзора, као и стандардима и правилима струке, те да у свему штити интерес Наручиоца, као и да Решењем одреди лице које ће вршити стручни надзор, са лиценцама предвиђеним законом и Правилником о начину и поступку вршења стручног надзора и захтеваним лиценецама у поступку јавне набаке бр.1.2.10/2019 у току грађења објеката.

Члан 3.

Обавезе Извршиоца су да врши:

- свакодневну контролу и обилазак градилишта,

- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова  примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности;

- контролу и оверу количина изведених радова;

- врши оверу привремена и окончана ситуације уз сагледану кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију..

- проверу да ли постоје докази о квалитету испорученог материјала, који је неопходан за извођење предвиђених радова;

- давање упутстава извођачу радова;

- сарадњу са надлежним лицем наручиоца као и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Члан 4

Извршилац је у обавези да уведе извођача у посао након што Наручилац закључи уговор са извођачем радова на реконструкцији улице.

Извршилац је обавезан да изврши преглед предмера и предрачуна радова, понуде за извођење радова и потписаног уговора о извођењу радова на реконструкцији улице Раде Симоновић.

Извршилац је обавезан да након што  уведе извођача у посао, обавести Наручиоца уколико извођач радова одступа од предвиђеног предмера, предвиђеног материјала који се уграђује и у погледу других питања који утичу на квалитет уговорених радова, уговорену вредност радова, као и давање стручног мишљења, поводом писменог захтева извођача радова о продужењу уговореног рока за извођење радова.

Извршилац је обавезан да изврши контролу и овери привремену ситуацију и окончану ситуацију, које је Извођач обавезан уговором о извођењу радова да му достави на контролу и оверу. Након контроле и овере, извршилац је обавезан да ситуације са пратећом документацијом достави Наручиоцу на оверу.

Члан 5.

Извршилац мора да провери основаност предмера и предрачуна за непредвиђене радове, преглед вишка и мањка уговорених радова, након чега даје писмено мишљење, које доставља Наручиоцу на разматрање.

Извршилац је обавезан да у случају потребе за продужењем рока за извођење радова на изградњи улица у сеоским насељима, достави Наручиоцу детаљно образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, ради одлучивања о истом.

Извршилац је дужан да учествује у раду приликом примопредаје радова и коначног обрачуна радова.

Члан 6.

Уговорена вредност услуге вршења надзора на реконструкцији улице Раде СИмоновић, износи  укупно без урачунатог ПДВ-а ________________динара, а са урачунатим ПДВ-ом у износу од ________________ динара.

Уговорне стране су сагласне да цена услуге која је предмет овог Уговора фиксна.

Наручилац се обавезује да Вршиоцу услуга, исплати уговорену цену по завршетку свих радова, у року од 45 (четрдесет пет ) дана након примљеног рачуна-фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" бр.119/2012, 68/ 2015), на текући рачун Извршиоца услуга  _________________ код банке________________. Рачун мора да садржи идентификациони број – ИДФ.

Члан 7.

Извршилац се обавезује да услуге из чл. 1. овог Уговора врши свакодневно, ажурно, квалитетно и ефикасно у свему према важећим законским прописима, техничким прописима, професионалним стандардима, нормативима струке за ту врсту услуга и добрим пословним обичајима. Пружалац услуга гарантује да ће обезбедити довољан број запослених за извршење предметне услуге.

Члан 8.

Пружалац услуга је одговоран за предузимање мере заштите на раду, и других мера у складу са важећим прописима и нормативима за запослене ангажоване на пословима који су предмет овог уговора, за целокупно време трајања уговора.

Члан 9.

Рок извршења услуге је  до извршења свих уговорених радова на реконструкцији улице Раде Симоновић, овере окончане ситуације и израде записника о примопредаји.

Рок завршетка радова је 110 (стотинудесет) дана од дана потписа уговора.

Члан 10.

Уколико Извршилац услуге надзора не испуни своје обавезе или их испуни са закашњењем те због тога дође до закашњења у извођењу радова Наручилац може захтевати наплату уговорне казне у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних услуга.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Вршиоца услуге, умањењем рачуна.

Ако Наручилац  због закашњења у вршењу надзора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 11.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршена услуга не одговара важећим прописима или стандардима за ту врсту услуга и квалитету наведеном у понуди Вршиоца услуга.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор без накнаде штете пружаоцу услуга уколико услед одређених околости на које наручилац није могао да утиче,  не дође до закључења уговора за предметну набавку.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико извршилац услуге из чл. 1. овог Уговора не врши: свакодневно, ажурно, квалитетно и ефикасно у свему према важећим законским прописима, техничким прописима, професионалним стандардима, нормативима струке за ту врсту услуга и добрим пословним обичајима.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Члан 12.

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд.

Члан 13.

Овај  уговор сачињен је  у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој уговорној страни се уручују по 2 (два) примерка.

Члан 14.

Саставни део овог уговора је и прилог како следи:

Прилог: понуда број: _____________ од ___________.године (заводни број Наручиоца ).

Пружалац услуга:                         Финансијер: 	 	                        Наручилац :

Општинска Управа                               ЈКП „Равно 2014“

Општина Ћуприја                         Дејан Ристић дипл.инж.ел

Милица Цветковић дипл.правник

_______________                  __________________                            ___________________

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адреси: , ул. Гробљанска бб, 35230 Ћуприја, са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности услуге стручног надзора на изградњни улица у сеоским насељима бр. ЈН. 1.2.10/2019, -НЕ ОТВАРАТИ“-

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  30.08.2019 године до 12 часова, у просторијама фирме ЈКП „Равно2014“ у Ћуприји.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка је обликована по партијама, за коју се расписује Партија 3 – Изградња улица у сеоским насељима.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Равно 2014“ ул.Гробљанска бб Ћуприја,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку -  услугу надзора на изградњи улица у сеоским насељима ЈН.БР. ЈН. 1.2.10/2019 - „НЕ ОТВАРАТИ“  или

„Допуна понуде за јавну набавку -  услугу надзора на изградњи улица у сеоским насељима ЈН.БР. ЈН. 1.2.10/2019 - „НЕ ОТВАРАТИ“ или

Опозив понуде за јавну набавку - услугу надзора на изградњи улица у сеоским насељима ЈН.БР. ЈН. 1.2.10/2019 - „НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за  јавну набавку –  услугу надзора на изградњи улица у сеоским насељима ЈН.БР. ЈН. 1.2.10/2019 - „НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна [рок је  дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 i 68/15)Рачун мора да садржи идентификациони број ИДФ

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок извршења услуге је  до извршења свих уговорених радова над изградњи сеоских путева, овере окончане ситуације и израде записника о примопредаји.

Рок завршетка радова је одређен основним уговорима о извођењу радова за које се ангажује извршилац за вршење стручног надзора.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења не може да буде краћи од  30 дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писменом облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као неисправна

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цени урачунати,остале зависне трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја ул.Гробљанска бб, електронске поште на e-mail : milica.ivanovic@ravno2014.cuprija.rs  или  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1.2.10/2019.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: milica.ivanovic@ravno2014.cuprija.rs  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја; јавна набавка услугу стручног надзора  над изградњи улица у сеоским насељима ЈН.БР. 1.2.10/2019

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.